## Slide 1
WISH
Wide-field Imaging Surveyor for High-Redshift
超広視野初期宇宙探査衛星
WISH Working Group
http://www.wishmission.org/en/index.html
M31 Phot: R.Gendler

## Slide 2
WISH Working Group and Meetings
山田亨 (主査) 、東谷千比呂（東北大）
岩田生、常田佐久、諸隈智貴、児玉忠恭、小宮山裕（国立天文台）
松原英雄、和田武彦、大藪進喜、杉田寛之、佐藤洋一(ISAS/JAXA)
太田耕司、矢部清人、筒井亮（京都大）
河合誠之（東工大）
土居守、安田直樹（東京大）
米徳大輔（金沢大）後藤友嗣（ハワイ大）
井上昭雄（大阪産業大）
池田優二（フォトコーディング）
岩村哲（エム・アール・ジェイ）
定例 WISH 検討会 毎月・第2火曜日
WISH 技術検討会 随時
WISH サイエンスワークショップ (2009年4月）

## Slide 3
WISH Goals and Requirement
● 銀河観測の究極のフロンティア：
赤方偏移 ~7-15 の宇宙第１世代銀河の探索と研究
●遠方宇宙 (z~1.5) のIa 型超新星を多数検出し、
系統誤差の少ない波長で宇宙の膨張史を検証
暗黒エネルギーの性質に挑む
●これまでにない高感度・広視野近赤外線データ
様々な分野の天文学で大きな貢献が期待される

## Slide 4
すばる
WISH
銀河宇宙史の
究極のフロンティア
第１世代銀河の観測

## Slide 5
WISH Goals and Requirement
● 銀河観測の究極のフロンティア：
赤方偏移 ~7-15 の宇宙第１世代銀河の探索と研究
●遠方宇宙 (z~1.5) のIa 型超新星を多数検出し、
系統誤差の少ない波長で宇宙の膨張史を検証
暗黒エネルギーの性質に挑む
●これまでにない高感度・広視野近赤外線データ
様々な分野の天文学で大きな貢献が期待される

## Slide 6
WISH Goals and Requirement
●主鏡口径 1.5m
●~ 1000 平方分角の広視野
●十分なサンプリング (0.15”/pix  1.5μm 回折限界に最適化）
●望遠鏡 ~ 90-100K, 検出器 ~40-50K の低温
機械式冷凍機を使わずPassive 冷却 SE-L2軌道 (HIIA)
●シンプルな構造、現在利用可能な技術
●広視野サーベイに特化した運用

## Slide 7
これまでの進捗と展望
● 赤方偏移 z=7-15 の第１世代銀河探査に必要な感度、視野、波長域
の検討  WISH ミッション要求の策定
● 2009 年 4月 第1回 WISH サイエンスワークショップ (於：国立天文台）
様々な分野から、～５０名の参加 コミュニティへの浸透・拡大
宇宙論、銀河進化、位置天文学による銀河系の動力学研究
をはじめ、天文学・天体物理学の様々な分野で
ユニークな成果が期待される。
● 国際研究会、天文学会で講演 WISH が目指すサイエンスの必要性・緊急性
Reionization with Multi-frequency Datasets, 2009/08 Stockholm (talk)
Observing the Dark Energy with Euclid, 2009/11 Noordwijk (poster)
IPMU Focus Week on the Epoch of Reionization (talk)
2009 日本天文学会春期年会
超広視野初期宇宙探査衛星 WISH 計画と最遠方宇宙銀河観測 山田 亨（東北大学）他
WISH: 光学系検討 諸隈智貴（国立天文台） 他
WISH: 大型フィルター交換機構の試作 岩田 生（国立天文台) 他
WISH: 検出限界の評価 矢部清人（京都大学）他
WISH Survey Science

## Slide 8
HST SM4 後 WFC3 の初期成果
赤方偏移 z > 7 候補の探査 HUDF
~ 15-20時間積分 視野 2’x2’ AB~28.5
WISH の必要性がますます高まる結果
● 再電離期の銀河が観測され始めた！
● 分光可能な明るい銀河は希少
● z>8 では、不定性が
非常に大 (波長範囲 1.8μm 以下のため)

## Slide 9
WISH Survey Goals
Survey | Limiting mag. (3sigma ) | Number of Filters | Area
Ultra Deep Survey | 28 AB | 4 (TBD) | 100 deg2
Multi-Band Survey | 27-28 AB | 5 (TBD) | Sub WISH-UDS
Ultra Wide Survey | 24-25 AB | 2-3 (TBD) | 1000 deg2
+ Extreme Survey | 29.5 AB | 3 | 0.5 deg2
Within the Mission Lifetime of 5 Yrs
岩田、 他

## Slide 10
BB filter set plan3 (log, 6 bands)
WISH フィルタ・セット
の検討
 今後さらに最適化

## Slide 12
WISH Survey Goals
Redshift | (A) No | (B) 1mag | (C) DMH | (D) SAM
z=7-8 | 220,000 | ← | 54,000 | 160,000
z=8-11 (J-drop) | 180,000 | 26,000 | 1,100 | 60,000
z=11-14 (H-drop) | 68,000 | 6,300 | 0 | 1,000
Expected number of the detected 1st Gen galaxies (in WISH-UDS)
galaxies brighter than 27AB in their rest-frame UV light
No Evolution from z=7 (LF at z=6-7)
Evolution: 1.0-mag luminosity evolution from z>7
Evolution: Proportional to the DM halo evolution
Prediction by a Semi-Analytic Model (Kobayashi, M. WISH SW)
WISH Science Workshop 2009

## Slide 13
WISH Optical Layout
●基本となる光学レイアウト案を策定
●３枚鏡によるデザインでフラットな広視野
~1000 平方分角の視野で、1-5μm で回折限界
●光学メーカによる評価
高い製作性
（現在の技術で 1.5m 望遠鏡の製作・試験の
見通しを検討し得る）

## Slide 14
WISH Optical Layout
M1
Strehl ratio (1 for diffraction limit)
M2
M3
Cold Stop
Detector Focal Plane (flat)
池田、他

## Slide 15
WISH Optical Layout
1.5m 主鏡：低熱膨張ガラス (e.g., Zerodur, ULE)
軽量化 (<200 kg, 厚さ < 200mm)

## Slide 16
WISH Primary Mirror and Fixation
打ち上げ荷重、冷却温度差による熱荷重に対して
十分な強度を持ち、冷却 (~100K) による 光学性能の劣化を
起こさない主鏡保持機構の検討
■ Glued Pads
■ Clumps

## Slide 17
WISH Focal Plane Layout (1)
4k by 4k, 18μm pixel
- 1-5μm 波長帯で、視野全域でほぼ回折限界
- 平坦性が非常に高い
一様な露出を得るためのモザイキング
大藪、諸隈、他

## Slide 18
WISH Focal Plane Layout (2)
Focal Plane Array
Teledyne HAWAII-2 RG 波長 0.9-5μm
JWST NIRCam 用に宇宙仕様のものが調達可能
2k x 2k buttable  4k x 4k を１ユニット
 | λcutoff=2.5μm | λcutoff=5μm
Detector material | HgCdTe | HgCdTe
Spectral range | 1 ~ 2.5 μm | 1 ~ 5 μm
Array configuration | 2048 x 2048 | 2048 x 2048
Unit cell size | 18 μm x 18 μm | 18 μm x 18 μm
Operating temperature | 80 K | 35 ~ 37 K
Dark current | <0.01e-/s/pixel | <0.01 e-/s/pixel
Quantum efficiency | >80 % | >80 %
Read noise (CDS) | 17 e- rms | 15 e- rms
Full well | 105e- | 105e-
視野全体でのデータ生成率 3-4 Mbps
視野全体でのデータダウンリンクレート < 10 Mbps
諸隈、他
山田、東谷、内一

## Slide 19
WISH Filter Exchange System
スライド式 ：低温下での運用が困難。
フィルタホイール式：ホイール径が大きくなりすぎる見通し。
フリップ式 ：現在、基本案として設計。試作を予定。
● 検出器ユニット毎に、フィルタ交換システムを置く。
● 最大１ユニット８枚まで。
諸隈、岩村、他

## Slide 20
WISH Focal Plane Layout (3)
検出器 4k x 4k ２ユニットを
カバーする「長方形」のフリップ式交換機構
検出器焦点面
フィルタ配置面
モザイキング案
現在、1ユニットの試作を予定
諸隈、他

## Slide 21
WISH Filter Exchange System
M1
Strehl ratio (1 for diffraction limit)
M2
M3
Cold Stop
Detector Focal Plane (flat)
池田、他

## Slide 22
WISH Filters
広視野赤外線フィルタを光学メーカと試作
冷却試験、放射線試験を行っている。
●透過率測定：国立天文台、東京大学（ご協力感謝します）
●冷却試験：国立天文台
●放射線試験：都立産業技術研究センター
3.2μm 帯の広帯域フィルタを試作
矢部、岩田、東谷、他

## Slide 23
WISH Telescope Structure

## Slide 24
WISH Telescope Structure

## Slide 25
WISH Preliminary Thermal Design
予備的熱設計
JAXA 熱グループと協力
（杉田、佐藤、岡本、他）
 | 予測温度 | 要求温度
主鏡 | 79K | ~100K
副鏡 | 132K | ~100K
FPI BOX | 95K | ~80K
FPA | 91K * | ~40K
現在の簡易モデルでの結果
＊検出器エレクトロニクス部
(e.g., SIDECAR/ASIC for HAWAII-2 RG)
の排熱を FPI-BOX 側にすることで
検出器自体はさらに冷却可能の見こみ

## Slide 26
●光学レイアウト基本案の策定
●望遠鏡製作性の検討、冷却下での主鏡保持機構
●望遠鏡・衛星の基本構造
●フィルタシステム検討
●フィルタ交換機構
●フィルタ試験
●予備的熱設計
WISH これまでの進捗

## Slide 27
WISH 今後の推進
ミッション提案に向けて、ミッション要求をさらに精査
するとともに、要素技術の評価、設計を進める。
● サイエンスワークショップ
● 主鏡保持 試作・試験
● フィルタ交換機構 フリップ式 試作・試験
フィルタ試験
● 望遠鏡・衛星、構造概念設計の詳細化
 熱設計、姿勢安定性
● ミッション提案書の作成

## Slide 28
WISH Schedule
FYr | Items
FYr0 (2008) | Project launched JAXA/ISAS Working Group Conceptual Study for Specification
FYr1-2 | Conceptual Study, R&D Mission Requrement/Definition Review Mission Proposal
FYr3 | Phase A / Proto Models
FYr4-5 | Proto Models / Test Preliminary Design Review
FYr6-7 | Proto Models /Test Primary Mirror / Detector fabrication start Critical Design Review Flight Model
FYr8 | Flight Model / Test
FYr8-9 (NET 2017) | Flight Model / Test Launch